Dodávka a montáž pojízdných archivačních regálů pro spisovnu MÚ Turnov

Dispoziční řešení

Velikost místnosti:			15,5 x 5,4 m

Využitelný prostor pro regály: 		13,5 x 4 m

Výška regálu:				cca 2,5 m

Viz nákres a foto stávajícího stavu.

Specifikace regálů

1 ks regál oboustranný stacionární

- hloubka police celkem 800 mm

- výška police 300 mm

16 ks oboustranných pojízdných regálů

- hloubka police celkem 700 mm

- výška police 300 mm

Na jednom voze 7 polic.

Ocelový podvozek na kolejnicích položených na stávající dlažbě.

Minimálně čelní kolejnice opatřena náběhovou lištou.

Ruční pohon posuvu.

Regály z materiálu pozink s vrchní záklopnou (zastřešující) policí.

Čelní plná stěna není nutná.

Možnost výškového přestavení polic výhodou.

Regály budou zaplněny standardními kartonovými archivačními boxy.

MTZ:

Vzhledem k jedinému vstupu do budovy – viz foto – je vyloučeno použití těžší techniky při skládání dodávky (VZV apod.). Použít lze nanejvýš paletový vozík s využitím vstupní rampy – část zábradlí je výklopná.

Přiložené fotografie ukazují vedlejší místnost. Poptávaná dispozice je zcela totožná, jen stranově obrácená.

Případná předběžná prohlídka nebo zaměření na místě bude zahrnuta do cenové nabídky.

Kontaktní osoba pro provedení prohlídky či zaměření: Zdeněk Kašpárek, z.kasparek@mu.turnov.cz, tel. 481 382 304.