č. smlouvy objednatele:

ev.č.:

Smlouva o dílo

uzavřená podle občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

1. 	Smluvní strany :

1.1 	Objednatel :	Město Turnov

Zastoupený:	ing. Tomáš Hocke, starosta města Turnov

Sídlo:	Antonína Dvořáka 335, Turnov, 511 01

Bank. spojení :	Česká spořitelna	a.s.

Č. účtu:	27-1263075359 / 0800

IČ:	00276227

DIČ:                       CZ00276227

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:

Jméno:	Martin Bartoníček

velitel Sboru hasičů Města Turnova

tel:	+420 481 366 818

e-mail:	m.bartonicek@mu.turnov.cz

dále jen objednatel

na straně jedné

1.2 	Zhotovitel :

Sídlo:

Bank. spojení:

Č. účtu:

IČ:

DIČ:

dále jen zhotovitel

na straně druhé

2. 	Předmět díla :

  - Předmětem díla je akce „Generální opravy podvozkové části CAS 32 TATRA 815“.

Předmětem plnění veřejné zakázky na služby jsou generální opravy podvozkové části CAS 32 TATRA 815 dle přiložených technických podmínek (příloha č. 1). Dodavatel je povinen neprodleně informovat zadavatele při zjištěné závadě na podvozku mimo rozsah technické specifikace. Zadavatel neprodleně určí dodavateli prioritu a rozsah této nepředpokládané opravy. Dodavatel umožní zadavateli kontrolu provedené práce (včetně fotodokumentace) na vozidle 1x týdně od započetí prací na podvozku. Počátek zákonné záruky 2 roky za provedenou generální opravu je dnem podpisu předávacího protokolu odvedené práce

3. 	Cena díla :

  - Cena díla se sjednává na základě částky uvedené v cenové nabídce zhotovitele ze dne …………. a jako pevná     po celou dobu provádění díla ve výši ………..,- Kč bez DPH. K této částce bude doúčtováno ………….  DPH, pokud nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle zákona o DPH. Celkem …..……Kč včetně DPH.

4. 	Platební podmínky a smluvní pokuty :

  - Platba bude provedena na základě faktur vystavených vybraným dodavatelem dle soupisu skutečně provedených prací odsouhlasených pověřenou osobou zadavatele. Dodavatel pravidelně informuje zadavatele o výši a rozsahu provedených prací. Po oboustranné dohodě je možné vystavit zadavateli zálohovou fakturu v rozsahu provedených prací.

  - Platby budou probíhat výhradně v Kč. Také všechny cenové údaje budou uváděny v Kč. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem zadavatele bude 21 dní od data doručení zadavateli.

  - Faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28, odst. 2 zákona 235/2004 Sb.

  - Dojde-li k  nedodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli penále ve výši 0,5% z ceny předmětu díla za každý den prodlení.

  - Dojde-li k  prodlení objednatele s úhradou vyfakturované ceny, uhradí objednatel zhotoviteli penále ve výši 0,5% z ceny předmětu díla za každý den prodlení.

  - Faktura je řádně uhrazena, pokud v den splatnosti faktury, byla fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele.

5. 	Termín plnění díla:

5.1.      Zahájení zakázky…………neprodleně po podpisu smlouvy

5.2.      Ukončení zakázky ............do 30.11.2019

7. 	Další ujednání :

  - Sjednaný rozsah díla může být změněn pouze na základě písemného souhlasu obou stran, a to formou dodatku        k této smlouvě o dílo.

  - Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem zakázky, a do sjednané ceny zahrnul veškeré náklady nutné k provedení prací.

  - Zhotovitel vede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a odpovídá za dodržování příslušných předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany.

  - Objednatel se dostaví k převzetí díla na výzvu zhotovitele. Přejímací řízení bude zahájeno bez zbytečných odkladů a bude o něm proveden písemný zápis.

  - Na provedené práce se poskytuje zhotovitelem záruka 24 měsíců. Počátek zákonné záruky 2 roky za provedenou generální opravu je dnem podpisu předávacího protokolu odvedené práce.

  - Všechny vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

  - Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, jeden výtisk obdrží zhotovitel a tři výtisky obdrží objednatel.

  - Tato smlouva je jasným a svobodným projevem vůle smluvních stran a smluvní strany prohlašují, že si ji řádně přečetly, rozumí jejímu obsahu a s tímto souhlasí. Jako projev své souhlasné vůle připojuji smluvní strany svůj podpis pod tuto smlouvu.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí Město Turnov.

Příloha č. 1 :  Technické podmínky oprav

V ………..………… dne:……………….	 V Turnově,  dne: ……………………..

……………………………………………			...............................................................

zhotovitel							Ing. Tomáš Hocke

starosta města

Technické podmínky

REKONSTRUKCE AUTOMOBILU CAS 32 TATRA 815

Rozsah prací – podvozková část:

- výměna posilovače spojky a kapalinového válce za nový

- výměna válečku zdvojeného vypínání spojky za nový

- výměna posilovače řazení za nový

- demontáž a montáž převodovky, vč. její kontroly, přetěsnění

- demontáž a montáž pomocného pohonu z převodovky, rozložení a přetěsnění

- kontrola chlazení oleje převodovky tlakovou vodou z požárního čerpadla

- kontrola a přetěsnění motoru, kontrola vstřiků

- výměna kardanu z motoru na převodovku

- výměna pomocných kardanů k čerpadlu

- přetěsnění čepu vloženého kola přídavné převodovky

- výměna kloubových hřídelí přední nápravy za opravené

- výměna manžet na všech polonápravách

- výměna kulových čepů spojovacích tyčí a táhla řízení vč. maznic

- seřízení geometrie kol

- výměna brzdových válců za nové

- výměna olejových náplní motoru, vč. filtrů, převodovek, náprav, servořízení, sklápění kabiny, výměna spojkové kapaliny, celkové promazání vozidla

- výměna měchů a regulačních ventilů zadního pérování

- výměna torzních tyčí

- výměna kovového potrubí rozvodů vzduchu za nové v provedení PA hadic (zachovat přípojku plnění z externího zdroje ve stupačce)

- výměna všech EPV ventilů za nové

- výměna všech gumových hadic vzduchové a palivové soustavy za nové

- kontrola stavu palivové nádrže – vyčištění, nová nádrž

- výměna vložky jemného čističe paliva za nový

- výměna všech regulačních, ovládacích a jistících prvků vzduchové soustavy vč. tlakových spínačů a domečků uzávěrek diferenciálů (ponechat původní regulátor tlaku s vysoušečem), výměna patrony vysoušeče

- výměna vzduchojemů za nové, vč. automatických odkalovacích ventilů

- výměna výfukového potrubí za nové vč. tlumiče výfuku. Úprava potrubí žárovým zinkováním

- oprava deformací, trhlin a zkorodovaných částí rámu vozidla

- zhotovení nových svazků vodičů podvozkové části vozidla, výměna ovládacích prvků, oprava spojů, výměna všech svorkovnic el. instalace

- demontáž části příslušenství podvozku pro lakování, provedení odstranění hrubých nečistot z podvozku vozidla, vč. pískování dílů příslušenství a lakování základní barvou a vrchní černou polyuretanovou barvou

- demontáž a zpětná montáž kabiny

- oprava laku kabiny za červenou barvu odstínu RAL 3000

- demontáž všech bočních krycích plechů kabiny a blatníků předních kol, dílů sání vzduchu vč. vzduchového filtru – provést obroušení laku, případně pískování, vyrovnání drobných deformací a lakování bílou polyuretanovou barvou

- výměna nedemontovatelných dílů, dílů poškozených provozem a stářím vozidla a sametek, stíracích lišt a těsnících gumových prvků kabiny

- oprava a úprava všech původních dílů pro zpětnou montáž vč. přístrojů a kontrolek přístrojové desky a vzduchových přívodů k manometrům

- výměna blatníků předních kol za nové

- výměna zpětných zrcátek za nová vč. úpravy a montáže držák nového provedení

- montáž odkládací police vč. ovládacích prvků nad čelní sklo:

  - instalace mobilní rdst Motorola GM 360 (dodá zadavatel)

  - instalace ovládání výstražného světleného a zvukového zařízení

  - instalace rádia (dodá zadavatel)

- dodání a montáž lampičky pro čtení map u sedačky velitele v LED provedení

- instalace 2 ks autozásuvky 12/24V na přístrojovou desku – stálý proud

- instalace 2 ks autozásuvky USB 12V, 2A, na přístrojovou desku – stálý proud

- výměna čelního skla vč. gumového rámu za nové

- výměna stěračů za nové

- výměna nového čalounění středového sedáku s látkou odstínu sedadla řidiče a velitele

- výměna výplní dveří a koberců podlahy za nové

- revize, případná celková oprava nezávislého topení

- výměna hlavních světlometů a koncových světel vč. seřízení, zachování původních pozičních světel na střeše kabiny, přídavných a mlhových světel umístěných pod předním nárazníkem

- oprava stupaček, vč. povrchové úpravy

- výměna disků kol na přední nápravě za nové děrované

- zachování původního alternátoru

- mytí demontovaných dílů a skupin – horká WAP.