Technická specifikace

„Užitkového automobilu“

Předmět plnění této veřejné zakázky je dodání 1 ks nového, nepoužitého, roku  výroby min. 2021.

Zadavatel stanovil technické podmínky dle § 46 odst. 5 formou požadavků na výkon a funkci komunálního vozidla.  Uvedené technické požadavky pro plnění veřejné zakázky jsou uvedeny jako minimální, zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného řešení při zachování a naplnění požadovaného. V případě že zadavatel dojde k názoru, že jiné kvalitativně a technicky odborně navrhované řešení nesplňuje jeho očekávání, bude taková nabídka vyřazena z hodnocení.

Dále uvedené parametry jsou výčtem minimálních povinných požadavků zadavatele.  Bude-li některý z požadavků doplněn „NE“, bude taková nabídka vyřazena z dalšího posuzování a uchazeč vyloučen ze zadávacího řízení.

| Vymezení požadavku dle parametrů |
| --- |
| Název | Splnění požadavku (ANO – NE) | Uveďte skutečnou hodnotu - parametr |
| Platný název vozidla – typové řady |  |  |
| Název výrobce |  |  |
| www stránky výrobce |  |  |
| Základní parametry vozidla |
| Kategorie vozidla N1 |  |  |
| Celková hmotnost vozidla max. 3 000 kg |  |  |
| Zatížení na nápravy max. 1 400 kg |  |  |
| Rozměry vozidla maximálně D : 5 200 × Š : 1 800 × V : 1 900 mm |  |  |
| Užitečná hmotnost vozidla min. 1200 kg |  |  |
| Motor, pohon, řízení, podvozek |
| Pohon motorem zážehovým vodu chlazeným |  |  |
| Objem min. 1 300 cm3 a max. 1500 cm3 |  |  |
| Výkon min. 70 kW a max. 90 kW při min. 130 Nm |  |  |
| Emisní limit min. Euro VI D |  |  |
| Bez filtru pevných částic |  |  |
| Pohon 4×2 – zadní nápravou s ASR a TCS |  |  |
| Diferenciál zadní nápravy v provedení „do tahu“ ( zvýšení tažné síly na hnanou nápravu ) |  |  |
| Rozvor min. 3 000 mm a max. 3 300 mm |  |  |
| Světlost / Brodivost min. 180 mm |  |  |
| Výfuk vyvedený k zadní podjezdové zábraně |  |  |
| Palivová nádrž na N95 min. 40 l, uzamykatelné víčko |  |  |
| Palivová nádrž na LPG min. 15 l |  |  |
| Synchronizovaná mechanická převodovka min. 5 + 1 |  |  |
| Přejezdová rychlost min. 90 km/h |  |  |
| Přední náprava s nezávislým zavěšením , vinuté pružiny, plynokapalinové tlumiče |  |  |
| Zadní náprava pevná Listové péra, plynokapalinové rlumiče |  |  |
| Brzdy, dvou okruhové , nezávislé s ABS, ESC a EBD |  |  |
| Kola |  |  |
| Ocelový disk min. 14“ |  |  |
| Jednoduchá montáž kol na přední nápravě |  |  |
| Dvou montáž na zadní nápravě |  |  |
| Pneu C - nákladní |  |  |
| Plnohodnotné náhradní kolo součásti dodávky |  |  |
| Ochranný nástřik podvozku vozidla proti korozi |  |  |
| Kabina |
| Barva – Bílá |  |  |
| Min. 1 + 1 |  |  |
| Pryžové rohože pro řidiče a spolujezdce |  |  |
| Autopotahy na sedadla řidič spolujezdec |  |  |
| Autorádio DAB |  |  |
| Maják oranžové barvy na kabině zábleskový- leddiodový |  |  |
| Denní svícení leddiodové – automaticky spouštěné |  |  |
| Přední 2 ks a zadní zábleskové světla 2 ks oranžové typu Predátor |  |  |
| Zadní přídavné couvací světlo |  |  |
| Ochrana prahů dveří proti otěru , poškození |  |  |
| Povinná výbava vozidla |  |  |
| Korba vozidla |
| Min. jednostranně výklopná vzad |  |  |
| Nosnost min. 1 200 kg |  |  |
| Rozměry min. D : 3 000 × Š : 1 800 mm x V : 400 mm |  |  |
| Ovládána z kabiny řidiče |  |  |
| Zadní čelo a bočnice sklopné – odnímatelné |  |  |
| Ochranný rám kabiny součásti korby |  |  |
| Dokumentace : doklad o shodě CE, návod na obsluhu a údržbu |  |  |
| Další všeobecné požadavky |
| Záruka na dodané zařízení a všechny jeho části nebo příslušenství v trvání min. 24 měsíců |  | Poč. měsíců: |
| Autorizovaný servis výrobcem nebo zástupcem výrobce na území ČR |  |  |
| Zaškolení obsluhy min. 2 osob v trvání min. 4 hodin |  |  |
| Součástí této vyplněné přílohy bude: Technická dokumentace, popis nabízeného vozidla Fotodokumentace III Kopie základního technického popisu vozidla ( ZTP ), vydaného Ministerstvem dopravy ČR. |  |  |

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé.

V ……………………….     dne  …………2021

…..………………………………………………

podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče