Technická specifikace k doplnění

| Popis parametru | Specifikace parametru (požadavek zadavatele) | Nabídka uchazeče (doplní uchazeč) |
| --- | --- | --- |
| A – PODVOZEK 1 ks |  |  |
| Kategorie pracovní stroj samojízdný | ANO |  |
| Palivo | nafta |  |
| Motor 6 válcový s emisemi výfukových plynů EURO VI. | ANO |  |
| Zdvihový objem | 10800 cm3 |  |
| Výkon motoru | 250 kW (340 k) s minimální hodnotou maximálního točivého momentu 1500 Nm |  |
| Motorové PTO | ANO |  |
| Palivová nádrž uzamykatelná hliníková | min. 340 l |  |
| Nádrž na AdBlue | min. 75 l |  |
| Podvozek 6 x 2 se zadní vlečenou a řiditelnou nápravou | ANO |  |
| Mechanická uzávěrka diferenciálu | ANO |  |
| Automatizovaná převodovka min.12 stupňů bez spojkového pedálu s funkcí STOP and GO | ANO |  |
| Software automatizované převodovky optimalizovaný pro svoz odpadu | ANO |  |
| ASR (protiprokluzový systém) | ANO |  |
| První přední náprava: rozměr pneumatik 315/80R22,5, rozměr kola 22,5 x 9,00 | ANO |  |
| První zadní náprava: rozměr pneumatik 315/80R22,5, rozměr kola 22,5 x 9,00 | ANO |  |
| Druhá zadní náprava: rozměr pneumatik 315/80R22,5, rozměr kola 22,5 x 9,00 | ANO |  |
| Rezerva: rozměr pneumatiky 315/80R22,5, rozměr kola 22,5 x 9,00 | ANO |  |
| Rozvor | max. 3,80 m mezi první a druhou nápravou mm |  |
| Bezazbestové brzdové destičky | ANO |  |
| Tři místa k sezení v kabině | ANO |  |
| Vzduchem odpružené sedadlo řidiče | ANO |  |
| Nástup do kabiny s max. dvěma schody | ANO |  |
| Elektricky nastavitelná a vyhřívaná hlavní a širokoúhlá zrcátka | ANO |  |
| Konzervace podvozku ochranným nátěrem | ANO |  |
| Klimatizace | ANO |  |
| Autorádio s funkcí HF Bluetooth, reproduktory | ANO |  |
| Hasící přístroj | ANO |  |
| Potahy sedadel | ANO |  |
| Elektricky ovládaná okna dveří | ANO |  |
| Střešní skleněné okno | ANO |  |
| Ocelový nárazník | ANO |  |
| Výstražné majáky pod přední kapotou | ANO |  |
| Odpojovač baterie | ANO |  |
| Vnější sluneční průsvitná clona | ANO |  |
| Varovný pípák zpětného chodu | ANO |  |
| Světla pro denní svícení z nárazuvzdorného skla se čtyřmi diodami LED na každé straně integrované do jednotek čelních světlometů | ANO |  |
| Světelné jednotky s kombinovanými mlhovými světly a funkcí světel pro zatáčení integrované do nárazníku | ANO |  |
| Dva výstražné majáky na střeše kabiny | ANO |  |
| Povinná výbava dle platné legislativy včetně zvedáku a klíče na kola | ANO |  |
| Barva oranžová | RAL 2011 |  |
| Záruka | min. 24 měsíců |  |
| B – SVOZOVÁ NÁSTAVBA PRO KOMUNÁLNÍ ODPAD – 1 ks |  |  |
| Nástavba s lineárním stlačováním odpadu | ANO |  |
| Objem nástavby | min. 20 m3 |  |
| Hydraulické válce nosné desky lisovacího zařízení vně nakládacího prostoru, přístupné z boční strany vozidla (zabránění kontaktu činných ploch s nečistotami z popelnic) | ANO |  |
| Rovné (neoblé) boční stěny nástavby. Zásobník na odpad má mít konstrukci s výstužnými žebry – min.4 svislá žebra na bocích nástavby a rozměrově stejná žebra na horní desce (střeše) nástavby pro zvýšení pevnosti a životnosti, vnitřní profil zásobníku na odpad v pravoúhlém provedení tzn. mezi podlahou a svislou stěnou zásobníku má být pravý úhel | ANO |  |
| Vedení výtlačného štítu postranně, spodní hrany vodící lišty ve výšce min. 150mm od podlahy | ANO |  |
| Pohon nástavby od vedlejšího pohonu motoru bez kardanu a elektromagnetické spojky | ANO |  |
| Automatické centrální mazání s čerpadlem poháněným elektricky | ANO |  |
| Objem nakládací vany | min. 1,8 m3 |  |
| Vana z otěruvzdorného materiálu, tl. plechu | min. 8 mm |  |
| Čidlo přetížení zadní nápravy | ANO |  |
| Údržbová dvířka vpředu na nástavbě | ANO |  |
| Nakládací vana a sběrná nádrž s výpustnými uzávěry | ANO |  |
| Zadní část nástavby opatřena vraty s možností otevření vč. vyklápěče | ANO |  |
| Automatické zvýšení otáček až při pracovním cyklu | ANO |  |
| Vyprazdňování odpadu při vykládce ovládané z kabiny vozidla | ANO |  |
| Možnost regulace lisovacího tlaku (volby odpadu) pomocí terminálu v kabině | ANO |  |
| El. ovládání nástavby v kabině s počítadlem provozních hodin | ANO |  |
| Bezpečnostní stupačky s blokací rychlosti a zpátečky | ANO |  |
| Obouruční zavírání zadního dílu | ANO |  |
| Kamera vzadu na nástavbě s barevným LCD monitorem v kabině odděleně od ovládacího terminálu | ANO |  |
| Nástavba musí odpovídat ČSN EN 1501-1+A2 a nař. Vlády č. 176/2008 Sb. | ANO |  |
| Barva oranžová | RALL 2011 |  |
| Záruka | min. 24 měsíců |  |
| C – PODMÍNKY PRO VYKLÁPĚČ, NÁSTAVBU |  |  |
| Univerzální dělený vyklápěč pro vyprazdňování nádob | 110–1100 l |  |
| Klopný pohyb při výsypu zabezpečen pomocí hřebenového převodu uloženého v převodové skříni na bocích vyklápěče | ANO |  |
| Aktivace odlehčovacího ventilu v horní poloze vyklápěče nebo obdobný systém (snížení opotřebení hydraulických a mechanických částí) | ANO |  |
| Časový cyklus vyprazdňování | cca 8 sec. (110–240 l) a cca 12 sec. (1100 l) |  |
| Zajištění před úletem odpadu plastovými ochrannými clonami | ANO |  |
| Pojištění proti přetížení nádob | ANO |  |
| Jednoduché ovládání vyklápěče na obou stranách | ANO |  |
| Připojení kompletního vyklápěče rychlospojkami k hydraulickému zařízení nástavby | ANO |  |
| Připevnění na nástavbu dle DIN 30 731 | ANO |  |
| Mechanické spojení zdvihacích vozíků pomocí výklopného ramena | ANO |  |
| Záruka | min. 24 měsíců |  |

V ………………………. Dne …………………

…………………………………….

Podpis účastníka