Technická specifikace k doplnění

| Název výrobce a typové označení | …………………………… |
| --- | --- |
| Popis parametru | Specifikace parametru (požadavek zadavatele) | Nabídka uchazeče (doplní uchazeč) |
| Kolový nakladač, nový nepoužitý stroj, rok výroby 2022 | ANO | ANO/NE* |
| Kategorie pracovní stroj samojízdný | ANO | ANO/NE* |
| Hmotnost stroje | min. 9,4 t, max. 11,0 t | ……… |
| Palivo - nafta | ANO | ANO/NE* |
| Motor – přeplňovaný řadový čtyřválec | ANO | ANO/NE* |
| Zdvihový objem | min. 4,00 dm3 | ……….… |
| Výkon motoru | min. 85 kW | …………. |
| Emisní norma Stage V | ANO | ANO/NE* |
| Hladina hluku | max. 70 dB | ………… |
| Reverzní ventilátor | ANO | ANO/NE* |
| Předčistič vzduch turbínový | ANO | ANO/NE* |
| Nádrž Ad blue | min. 20 l | …………. |
| Palivová nádrž | min. 160 l | …………. |
| Statický klopný moment – rovný stroj | min. 6,5 t | …………. |
| Statický klopný moment – natočení 35° | min. 5,7 t | …………. |
| Výška čepu lopaty | min. 3.750 mm | …………. |
| Objem lopaty se zuby v provedení HD (zesílená) | min. 1,5 m3 | …………. |
| Lopata s přidržovačem o objemu cca 2,0 m3, šíře 2.400 mm, šroubovaný spodní břit | ANO | ANO/NE* |
| Kinematika TP | ANO | ANO/NE* |
| Hydrostatický pohon | ANO | ANO/NE* |
| Výška stroje | max. 3.000 mm | ………… |
| Délka stroje včetně lopaty | max. 6.500 mm | ………… |
| Šířka stroje | max. 2.200 mm | ………… |
| Světlost stroje | min. 430 mm | ………… |
| Poloměr vnějšího otáčení | max. 10.500 mm | ………… |
| Pneu 15,5 R 25 Goodyear nebo Michelin | ANO | ANO/NE* |
| Výkon axiálních čerpadel | min. 155 l/min. | ………… |
| Dusíkový tlumič rázů lopaty | ANO | ANO/NE* |
| Silniční a pracovní osvětlení vpředu i vzadu | ANO | ANO/NE* |
| Silniční blatníky celoplošné | ANO | ANO/NE* |
| Maják | ANO | ANO/NE* |
| Systém automatického přenosu dat stroje v ČJ zdarma | ANO | ANO/NE* |
| Uzávěrka diferenciálu na přední i zadní nápravě | ANO | ANO/NE* |
| Joystickové ovládání nářadí včetně přídavného hydraulického okruhu | ANO | ANO/NE* |
| Ovládání stroje-volant | ANO | ANO/NE* |
| Sedačka vzduchem odpružená, vyhřívaná | ANO | ANO/NE* |
| Centrální mazání | ANO | ANO/NE* |
| Výstraha při couvání | ANO | ANO/NE* |
| Držák pro SPZ | ANO | ANO/NE* |
| Zpětná venkovní zrcátka + zpětná kamera vzadu | ANO | ANO/NE* |
| Návod k obsluze stroje v ČJ | ANO | ANO/NE* |
| Příprava pro SPZ | ANO | ANO/NE* |
| Hydraulické rychloupínací zařízení | ANO | ANO/NE* |
| Rychlost pojezdu | min 30 km/hod | ………… |
| Klimatizace kabiny | ANO | ANO/NE* |
| Záruka | min 48 měsíců nebo 6000 mth | ………… |
| Termín plnění zakázky-počet dní od předpokládaného podpisu smlouvy | Na základě nabídky účastníka | ………… |

Pozn.  ….  – nutno vyplnit                              * nehodící se škrtněte

V ………………………. Dne …………………

…………………………………….

Podpis účastníka