Příloha č. 5 Výzvy k podání nabídky

Technická specifikace - požadované parametry

Elektromobil – nákladní vůz kategorie N1 nad 2,5t

| Název veřejné zakázky malého rozsahu |
| --- |
| „Elektromobil pro ekologii Turnova, Turnov, okres Semily“ |
| Technické požadavky | Požadovaná úroveň parametru | Doplní dodavatel |
| Kategorie vozidla | N1 | ANO/NE |
| Dojezd na jedno nabití | min. 90km | ANO/NE |
| Počet míst k sezení | 2 | ANO/NE |
| Pojezdová rychlost | min. 30 km/hod. | ANO/NE |
| Posilovač řízení (servo) | ANO | ANO/NE |
| Odpružení všech kol | ANO | ANO/NE |
| Stoupavost | min. 30 % | ANO/NE |
| Topení nezávislé | ANO | ANO/NE |
| Ukazatel MTH, rychlosti, stavu nabití | ANO | ANO/NE |
| Celková hmotnost vozidla | min. 2 500 kg max. 3 500 kg | ANO/NE |
| Maximální šířka | max. 1 650 mm | ANO/NE |
| Výška (včetně výstražného majáku) | max. 2 000 mm | ANO/NE |
| Rozměr korby | min. 1900 x 1200 x 300 mm | ANO/NE |
| Hydraulicky sklopná korba s bočnicemi a klecovou nástavbou | ANO | ANO/NE |
| Oranžový maják | ANO | ANO/NE |